## Slide 1
Sjekkliste
INTRAHOSPITAL TRANSPORT
FORBEREDELSER - LEGE:
CNS og SMERTER :
VURDERINGER – LEGE | Ja | IA*
Anestesilege vurderer følgebehov (int.spl., ane.spl., lege) Vakttelefon: 1500 |  | 
Utfør risikoanalyse av transport og behandlingsstrategi ved komplikasjoner |  | 
Vurder behov for analgosedasjon og muskelrelaksjon (unngå hoste og uro) |  | 
Vurder hvilke infusjoner som kan kobles fra under transport |  | 
KOMMUNIKASJON | Ja | IA*
CT-lab tlf: 6067 Røntgen vakttelefon: 6365 |  | 
Ring CT-lab og avtal tidspunkt. Be de klargjøre lang ledning til sentralt O₂-uttak i veggen (nederste skuff i anestesibordet) |  | 
UTSTYR | Ja | IA*
Hamilton T1 eller C3 ved Sedaconda |  | 
Full O₂-kolbe |  | 
Medikamentveske og transportsekk |  | 
UTSTYR | Ja | IA*
Medikamenter til bolusinjeksjon |  | 
Ambubag med PEEP-ventil og maske |  | 
Brakett til å feste X2 til seng |  | 
A - AIRWAY | Ja | IA*
Kontroll av tubeposisjon cm: |  | 
Auskultere over begge lunger |  | 
Sikre tube/tach |  | 
Trachealsuge |  | 
Fjerne sekret i munn/svelg |  | 
B - BREATHING | Ja | IA*
Klargjør transportrespirator T1 eller C3 |  | 
Kontroller tetthet og flowsensor |  | 
Kontroller innstillinger (lege) |  | 
FiO₂ økes med 10-20% |  | 
Blodgasskontroll |  | 
C - CIRCULATION | Ja | IA*
Arteriekran festet og kontrollert |  | 
SVK/PVK festet og kontrollert |  | 
Transduser tapet på overarm |  | 
Ringer A. koblet til PVK/CVP-løp |  | 
D - DRUGS | Ja | IA*
Begrense antall infusjoner |  | 
Medikamenter til bolusinjeksjon |  | 
Medikamenter til infusjon (Minimum 2 timer) |  | 
FORBEREDELSE PÅ INTENSIV:
1. Tøm kateteret og plasser det på mellom beina til pasienten
1. Sikre dren og plasser det mellom beina til pasienten
3. Ventrikkelen tømmes, sonden proppes og posen kobles fra eller plassers mellom beina til pasienten
4. Lukk rulleklemmen på arterietrykkstettet og legg overtrykksmansjett med NaCl mellom beina til pasienten
5. Infusjonspumper legges i sengen langs siden (max. 3 stk.)
6. X2 festes med brakett til sengens hode-ende
7. Hvis Sedaconda pågår, klargjør C3 respirator for transport etter egen prosedyre
8. Transportrespiratoren settes i fotenden og kobles til full O₂-kolbe som henges på sengekanten i fotenden
9. Koble pasienten over på transportrespiratoren
KONTROLLER ORGANSTATUS – ABCD – BLODGASSKONTROLL
*IA: ikke aktuelt

## Slide 2
FORFLYTNING SENG CT-BORD – INTENSIVPASIENTEN SKAL ALLTID INN I CT MED BEINA FØRST
1. Koble respiratoren over til sentralt O₂-uttak i veggen
2. Plasser respiratoren over på CT-bordet på enden lengst bort fra CT-maskinen
3. Plasser pumpene over på CT-bordet på enden lengst bort fra CT-maskinen
4. Legg X2 mellom beina til pasienten
5. Flytt pasienten til CT-bordet. En person støtter tube/trach ved overflytningen
6. Fest alle løse ledninger og slanger og sjekk at ingen ting er i klem
Sykepleier(e) kler på seg blyfrakk og står inne hos pasienten under undersøkelsen
Bruk funksjonen «Inspiratorisk hold» på respiratoren ved CT thorax. Synkroniseres i forhold til når CT-maskinen sier «Trekk pusten inn»
FORFLYTNING CT-BORD SENG
1. Flytt pasienten over i sengen. En person støtter tube/trach ved overflytning
2. Koble X2 til brakett på sengens hodeende
3. Infusjonspumper legges i sengen langs siden
4. Respiratoren flyttes over i fotenden av sengen
5. Koble respiratoren over til O₂-kolben som henges på sengekanten i fotenden
ETTER TRANSPORT
1. Koble pasienten til stasjonær respirator
2. Flytt infusjonspumper tilbake til rack/iv-stativ
3. Koble X2 til monitoren
4. Sett transduseren på plass og heng opp overtrykkmansjett med NaCl og åpne rulleklemmen
5. Sett i gang pausede infusjoner
6. Koble ventrikkelsonde til pose/enteral ernæring
7. KONTROLLER ORGANSTATUS – ABCD – BLODGASSKONTROLL ETTER 20 MIN
8. Etterfyll medikamentbag
9. Etterfyll transportsekk
10. Klargjør transportrespirator, husk å sette i kontakten inne på med.tek.
11. Brukte respiratorslanger legges i pose til evt gjenbruk C3 respirator til Sedacondatransport merkes, setter på Med.tek og gjenbrukes ved senere transporter til samme pasient.